工程桩基检测市场化和监管暂行办法

第一条　为落实市委市政府切实转变政府职能、打造良好营商环境、着力构建粤东西北区域范围内企业投资服务最优环境的要求，根据《广东省建设工程质量管理条例》（广东省第十二届人大第4号公 告）、《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）和《广东省住房和城乡建设厅关于<房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定>的实施办法》（粤建法〔2011〕111号）的相关规定，为保证桩基检测市场化“放得开、管得好”的总要求，稳妥地开放桩基检测市场，制定本实施办法。

第二条　凡已在清远市行政区域范围内获得施工许可证的房屋建筑和市政基础设施等工程（水利、交通等工程除外）适用本办法。

第三条 凡清远市行政区域范围内注册成立的、取得桩身完整性检测专项资质并获清远市住房和城乡建设局核发（核准）《建设工程质量检测机构资质证书》的检测单位，可在清远市范围内开展桩身完整性检测、15000KN以上（不含）的静载或高应变检测、桩基抗拔试验和沉降观测业务。

第四条 我市各级建设行政主管部门负责组织对辖区内从业的工程质量检测机构进行监管，切实执行《清远市住房和城乡建设行业企业诚信信息管理办法》，并适时向社会公布相关信息。

第五条　桩基础施工完成后，建设单位应当按照如下程序组织桩基检测工作：

（一）选择具有清远市住房和城乡建设局核发（核准）的具有相应检测机构资质和设备能力的检测机构。

（二）在检测工作开展前与检测机构签订检测合同。

（三）组织制定书面的检测方案，应满足现行国家标准和现行广东省标准《建筑地基基础检测规范》的要求。对于设计上有特殊检测要求的工程，应委托设计单位提出详细、可遵照执行的桩基检测方案。

（四）在检测工作实施前，应将检测方案书面告知管辖地工程质量监督机构（以下简称为“监督机构”）。检测方案有修改的，也应将最新的修改内容和相关情况告知监督机构。

（五）派员或委托监理单位派员，采用旁站方式见证现场检测工作（含见证取样送检）。

（六）依照法定程序组织对桩基质量问题（或质量事故）进行处理。在具体处理工作实施前，将处理方案和具体情况书面告知监督机构；处理完毕进入下一工序施工前，应组织专门验收并把验收结论书面告知监督机构。

（七）在任何情形下，均不得明示或暗示或变相暗示检测机构降低检测标准和工程质量。

（八）违反上述程序获取的检测报告不得用作工程验收资料，并负相应的责任。

第六条　从事桩基检测业务的检测机构，应在核准的范围内开展工作，并遵守以下原则：

（一）根据既定的检测方案和相应技术标准开展检测工作。

（二）提前把准确、具体的现场检测计划（含现场检测时间、完成时间、形成检测报告的时间）告知监督机构。现场检测计划有变更时应重新告知。

（三）执业人员须持有效的身份证明及资格证明值岗履责。

（四）按相应技术规程要求定期校准计量器具，完善现场管理，确保原始记录真实完整并长期保存。

（五）负责取得建设单位或其委托监理单位旁站见证人员对有关原始材料的见证签字。没有办理现场检测见证的检测报告不得用作工程验收资料。

（六）现场检测工作完成后，在既定期限内形成检测报告，并到监督机构办理检测报告登记手续。不能在既定期限内形成检测报告的，须在既定期限结束前定出更新的确定期限并告知监督机构。

（七）遇到建设单位、监理单位、施工单位、勘察设计单位或其他任何人员干扰正常检测活动、明示或者暗示违反工程建设强制性标准、明示或者暗示捏造（篡改）数据、降低检测标准或限制随机采样等导致“降低建设工程质量”的行为。检测机构或现场检测人员必须坚决抵制，当即向管辖地建设行政主管部门或监督机构报告，以作为诚信加、扣分的依据。

第七条　监理单位应当按照如下程序组织桩基检测监理工作：

（一）根据检测计划与有关证件核对上岗人员身份、资格。

（二）根据检测方案核对取样部位、抽样方式、抽样数量。

（三）采用旁站方式见证现场检测工作，建立旁站见证的工作记录。

（四）采集必要的图片，建立档案，妥善保存。

（五）核对有关原始材料，签字见证。

（六）以上工作情况作为诚信加、扣分的依据。

第八条　监督机构在基桩检测市场化和监管工作中负责：

（一）抽查各相关单位按本办法开展工作的情况。

（二）对管辖区域内的在建工程桩基施工质量和检测机构桩基检测情况进行常态化监督抽查，对发现问题的检测机构和工程项目展开重点监督抽查。

（三）以检测方案、持证值岗、现场操作、原始记录、检测报告为重点，以验证、问询、核查等方式抽查检测机构在执行检测任务过程中是否存在偏离规范、数据造假、玩忽职守等问题；对发现的违法、违规行为，应予以制止并及时报住建局依法处理。

（四）将桩基工程施工、检测过程中发生的不良行为及其扣分信息、责令改正信息、行政处罚信息，连同工程建设各参与单位和检测机构的诚信记录情况等一并写入监督报告。

（五）负责责令相关单位处理质量问题；

（六）负责依法、透明地对检测机构及其执业人员进行诚信登记和监管。

第九条  建设行政主管部门在基桩检测市场化和监管工作中负责：

（一）清远市住房和城乡建设局负责核发清远行政区域内新成立检测机构的资质；负责核准既有检测机构的资质。

（二）清远市级和各县（市、区）建设行政主管部门，负责责令相关单位改正不良行为；负责对违法违规行为实施处罚。

第十条　本实施办法由清远市住房和城乡建设局负责解释。

第十一条　本实施办法自2014年7月1日起施行，有效期至 2017年6月31日。

清远市住房和城乡建设局

二〇一四年六月十七日